Настройка модема Acorp Sprinter@ADSL LAN120/420

для работы в сети Интернет для Windows XP/2003

в режиме Bridge на примере Windows XP

(авторизация выполняется на компьютере).

№1

Для работы в сети Интернет с использованием модема Acorp Sprinter@ADSL LAN 120/420, настроенного в режиме Bridge, в Windows XP для авторизации необходимо создать удаленное соединение.  Зайдите в меню ПУСК – НАСТРОЙКА - СЕТЕВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ – СОЗДАНИЕ НОВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ. Откроется окно МАСТЕР НОВЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ.

Нажмите ДАЛЕЕ.

В следующем окне укажите ПОДКЛЮЧИТЬ К ИНТЕРНЕТУ (Подключить к Интернету для просмотра веб-узлов и чтения электронной почты).

Нажмите ДАЛЕЕ.

В следующем окне укажите УСТАНОВИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВРУЧНУЮ.

Нажмите ДАЛЕЕ.

В следующем окне укажите ЧЕРЕЗ ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ЗАПРАЩИВАЮЩЕЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВОТЕЛЯ И ПАРОЛЬ.

Нажмите ДАЛЕЕ.

В следующем окне укажите ИМЯ ПОСТАВЩИКА УСЛУГ:

Нажмите ДАЛЕЕ.

В следующем окне укажите ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПАРОЛЯ)  предоставленное Вашим поставщиком услуг.

Нажмите ДАЛЕЕ.

Нажмите ГОТОВО. На рабочем столе  и в свойствах Вашего сетевого окружения появиться ярлык  удаленного соединения.

Выберите курсором  пункты меню Пуск\Панель управления\Сеть и подключения к Интернету. Затем щелкните по строке Сетевые подключения.

В окне Сеть и удаленный доступ к сети щелкните правой клавишей мышки по пиктограмме вашего сетевого соединения и выберите Свойства.

На вкладке Общие свойства меню Свойства подключения по  локальной сети подсветите строку Протокол Интернета  (TCP/IP).

Нажмите кнопку Свойства.

Выберите получить IP-адрес автоматически, щелкнув один раз в кружке.

В качестве DNS-серверов укажите :

Предпочитаемый 193.19.66.30

Альтернативный  193.19.71.196

Предполагается, что на LAN-интерфейс на модеме настроен по умолчанию, т.е. включен DHCP-сервер, ip-адрес 192.168.1.1, маска 255.255.255.0

При изменении данных настроек, соответственно меняется и настройка LAN-интерфейса на ПК.

(Восстановить настройки LAN-интерфейса на модеме можно, сбросив модем в заводские установки кнопкой RESET).

Нажмите кнопку OK для подтверждения и сохраните изменения, а затем закройте панель управления.

Запустите веб-браузер и введите адрес URL: http://192.168.1.1

В полях Username и Password, наберите имя пользователя и пароль соответственно (по умолчанию Admin и Admin) и нажмите кнопку Login

В появившемся окне выберите вкладку Setup

Удалите создаваемое по умолчанию соединение Connection 0, перейдя по соответствующей ссылке и нажав ссылку Delete

После удаления Connection 0 перейдите по ссылке New Connection

В открывшемся окне заполните следующие поля:

Name – название соединения (например adsl).

Type – Bridge

Encapsulation – LLC

VPI – 8

VCI – 35

Остальные параметры должны соответствовать рисунку:

Далее нажмите ссылку Apply, затем Save All (или, в зависимости от версии ПО, Tools –> System Commands –> Save All)

Если требуются настройки локальной сети, отличные от предлагаемых по умолчанию, соответствующая настройка выполняется на закладке Setup –> LAN Configuration –> Configure

По завершении настройки необходимо нажать Save All(или, в зависимости от версии ПО, Tools –> System Commands –> Save All)

Для режима Bridge рекомендуется выключить DHCP Server, выбрав опцию Server and Relay Off и жестко указать IP–адрес на компьютере, с учетом настройки модема.

Т.е адресу модема на закладке Setup –> LAN Configuration –> Configure

в пункте Use the following Static IP address 192.168.1.1 и маске Netmask 255.255.255.0 (по умолчанию), на компьютере будет соответствовать IP-адрес из диапазона 192.168.1.2 — 192.168.1.254, например 192.168.1.2 и маска 255.255.255.0

Примечание.

В случае, если настройка модема по данной методике не привела к успешному результату, и модем не устанавливает соединение, возможна следующая проблема: При установке соединения модем некорректно подбирает тип модуляции (В настройках модема на закладке SETUP->MODEM переключатель установлен в режим MMODE, при этом индикатор ADSL мигает). Для решения необходимо на модеме жестко установить требуемый тип модуляции. Почти всегда это G.DMT, и крайне редко Т1413. После установки переключателя в соответствующее положение нажмите ссылку Apply, затем Save All (или, в зависимости от версии ПО, Tools –> System Commands –> Save All)

# http://cardshara.tv/i