Настройка модема D-Link DSL-562T (включая настройку IPTV)

ВНИМАНИЕ!

Для пользователей со старыми логинами вида ats...

- Для интернета VPI / VCI = 8 / 35

- Для телевидения VPI / VCI = 0 / 35

Для остальных пользователей (логины вида nsk..., brd..., kbs... и т.д.)

- Для интернета VPI / VCI = 0 / 35

- Для телевидения VPI / VCI = 1 / 36

Учитывайте эти параметры при чтении инструкции, т.к. цифры на скриншотах могут отличаться!

Шаг 1: Замена прошивки

Купившим модем D-LinkDSL-562T, настоятельно рекомендую установить более свежую прошивку с поддержкой ADSL2+ (предварительно позвоните в службу тех. помощи WS (по тел. 062) и узнайте, поддерживает ли ваша линия возможность подключения ADSL2+, если нет, то обновлять ПО модема не рекомендуется). Перепрошить модем можно двумя способами:

1. Прошить модем самостоятельно, выполняя инструкции всплывающие в процессе установки (если вы до этого момента ничего подобного не делали, то не рекомендую проворачивать эту операцию самостоятельно). Прошивку можно скачать прошивку можно из ресурсного центра АДСЛ клуба.

2. Прошить модем в сервис центре D-Link. СЦ находится по адресу: ул. Плахотного 27/1, тел. 355-41-51. Если у вас есть гарантийный талон, вам обновят модем бесплатно в течении 15-20 минут.

*Рекомендуется также подключать модем к компьютеру через LAN.

Шаг 2: Настройка WebStream

ПОМНИТЕ ЧТО СНАЧАЛА ВАМ НУЖНО УСТАНОВИТЬ СЕТЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ!

см. про настройку сетевых параметров здесь

ВНИМАНИЕ! Хотя данный вариант настройки в точности применим к модемам D-LinkDSL-562Tc прошивкой V3.02B01T01.RU.20060809, однако по аналогии он может быть основой для настройки и с другими прошивками.

1.Войдите в панель управления модемом (значок «WebAccess») появится такое окно:

2. Введите имя пользователя и пароль (по умолчанию пользователь: "admin", пароль: " admin".)

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОТОМ ПОМЕНЯТЬ ДАННЫЙ ПАРОЛЬ! ПОМНИТЕ ЕГО ЗНАЮТ ВСЕ!.

3.Далее выберите значок WAN, установите следующие настройки:

Нажмите: Apply

4. Нажмите на значок: DSN и установите следующие опции:

Адреса Preferred DSN Server и Alternate DSN Server указаны в Вашем листе регистрации для абонентов услуги WebStream.

Не забывайте нажимать Apply!

5. Сохраните сделанные настройки, выбрав закладку Tools и команду System. Далее выберите команду Save and Reboot. После этого модем сохранит сделанные вами настройки и перезагрузится.

Настройка модема для доступа к интернету завершена.

Шаг 3: Настройка IP-TV (если подключено)

1. Войдите в панель управления модемом (см. шаг 2, п. 1).

3. Нажмите Apply.

4. Сохраните сделанные настройки, выбрав закладку Tools и команду System. Далее выберите команду Save and Reboot. После этого модем сохранит сделанные вами настройки и перезагрузится.

Настройка модема для функции IP-TV завершена.

http://cardshara.tv/i      качественный и недорогой кардшаринг