Настройка модема D-Link DSL- 300T/500T для работы в  сети Интернет в режиме Bridge для win 2003 server/XP на примере D-Link DSL- 300T в win XP.

№1

Для  настройки ADSL–модема D-Link DSL-300T для работы в сети Интернет в режиме моста по протоколу PPPoE в Windows XP необходимо создать удаленное соединение.  Зайдите в меню Пуск – Настройка - Сетевые подключения – Создание нового подключения. Откроется окно Мастер новых подключений.

Нажмите Далее.

В следующем окне укажите Подключить к интернету (Подключить к Интернету для просмотра веб-узлов и чтения электронной почты).

Нажмите Далее.

В следующем окне укажите Установить подключение в ручную.

Нажмите Далее.

В следующем окне укажите Через высокоскоростное подключение, запрашивающее имя пользователя и пароль.

Нажмите Далее.

В следующем окне укажите Имя поставщика услуг:

Нажмите Далее.

В следующем окне укажите Имя пользователя и Пароль (Подтверждение Пароля)  предоставленное Вашим поставщиком услуг.

Нажмите Далее.

Нажмите Готово.  На рабочем столе или в свойствах вашего сетевого окружения появиться ярлык Вашего удаленного соединения.

№2

Выберите курсором пункты меню Пуск – Настройка - Панель управления. Затем дважды щелкните по строке Сетевые подключения. В окне Сетевые подключения щелкните правой кнопкой мыши на Подключение по локальной сети  и выберите Свойства. Во вкладке Общие меню Подключения по  локальной сети – свойства выделите пункт Протокол Интернета  (TCP/IP).

Нажмите кнопку Свойства.

Выберите опцию Получить IP-адрес автоматически. Нажмите кнопку OK для подтверждения, а затем закройте панель управления.

№3

Запустите веб-браузер и введите адрес URL: http://192.168.1.1/

В полях «Login Name» (Имя пользователя) и «Password» (Пароль) введите используемые по умолчанию значения:

- имя пользователя: admin

- пароль: admin

Далее нажмите «Login»

Теперь вы можете с помощью веб-браузера начать просмотр веб-страниц через устройство ADSL.

Для DSL 300T: кликните  мышкой на опции «Go to setup wizard» или выберите курсором пункты меню «Setup/Wan Setup/Connection».

Для DSL 500T: выберите курсором пункты меню «Setup/Wan Setup/Connection1».

Появится меню:

Для режима моста необходимо указать Name – (по вашему усмотрению, например Bridge), Type - Bridge, Encapsulation - LLC, VPI/VCI – 8/35, QoS – UBR. Нажмите кнопку «Apply» после ввода информации.

Далее выберите курсором пункты меню «Tools/System Commands».

Появится меню:

Выберите опцию  «Save All»  (сохранить изменения). После сохранения  параметров вернитесь в меню «System Commands» (Tools/System Commands)  -  нажмите вкладку «Restart» (Перезагрузка). Подождите пока произойдет сохранение конфигурации и перезагрузка модема.

Все остальные параметры модема оставить по умолчанию.

По завершении настройки необходимо перезагрузить компьютер и убедиться в сохранении указанных настроек.

На рабочем столе стартовать соединение  нового ярлыка вашего соединения, в открывшемся окне заполнить поля «Пользователь» и «Пароль» и нажать кнопку «Вызов». После установки соединения в правом нижнем углу экрана появляется значок соединения - два монитора

### Приложение

#### (Настройки  по умолчанию для работы модема ADSL D-Link DSL-300T/500T в режиме моста)

## Для корректной работы проверьте следующие настройки:

Во вкладке «Modem Setup» (Setup/Wan Setup/Modem Setup),  тип модуляции оставьте по умолчанию MMODE. Нажмите кнопку «Apply» после ввода информации.

Во вкладке DHCP Configuration (Setup/LAN Setup/DHCP Configuration)

Оставить по умолчанию опцию  «Enable DHCP Server». Нажмите кнопку «Apply» после ввода информации.

Во вкладке «Management IP» (Setup/LAN Setup/ Management IP) оставить по умолчанию IP-адрес 192.168.1.1, NetMask 255.255.255.0. Нажмите кнопку «Apply» после ввода информации.

По завершении настройки необходимо сохранить настройки («Save All»), перезагрузить модем («Restart»), перезагрузить компьютер и убедиться в сохранении указанных настроек.

### http://cardshara.tv/i