Настройка модема Zyxel Prestige 660 R EE

для работы в сети Интернет в режиме PPPoE для Windows 98/Me/2000/2003/XP на примере Windows 2000.

(авторизация выполняется на модеме).

Для настройки необходимо:

№1

Через меню «Пуск» выберите: Пуск/Настройка/Сеть и удаленный доступ к сети/Подключение по локальной сети/Свойства.

Во вкладке Общие меню  Подключение по  локальной сети – свойства  подсветите строку Протокол Интернета  (TCP/IP).  Нажмите кнопку Свойства. Выберите: Использовать следующий IP-адрес. Вам необходимо назначить IP-адрес в одной подсети с модемом, IP-адрес модема по умолчанию 192.168.1.1. Укажите следующие параметры: IP-адрес - 192.168.1.2, маска подсети - 255.255.255.0, основной шлюз - 192.168.1.1. Нажмите кнопку OK для подтверждения и сохраните изменения.

Нажмите кнопку Пуск/Программы/Internet Explorer или запустите любой другой web brouser. В адресной строке наберите http//192.168.1.1, появится окно:

Введите пароль: 1234, вы окажетесь в главном меню:

(требование смены пароля можно пропустить, нажав ignore):

Зайдите в меню Advanced Setup – Security

Установите галочки на всех пунктах, кроме Ping. Подтвердите свой выбор кнопкой Apply

Перейдите в главное меню, подменю Wizard Setup:

Укажите следующие параметры: Mode – Routing, Encapsulation – PPPoE, Multiplex – LLC, VPI – 8, VCI – 35.  Нажмите  Next:

Введите в строке User Name –  имя пользователя, предоставленное  провайдером услуг, Password – пароль, предоставленный провайдером услуг. Все отсальные параметры оставить по умолчанию. Нажмите Next::

Далее: Save Settings/Return to Main Menu/ Logout.

Настройка завершена, можно приступать к работе в сети Internet.

# http://cardshara.tv/i