Установка имиджа VTI 2.6 + шара с MgCamd на S8180 (Vu+Solo)

Оглавление

Установка имиджа VTI 2.6.	2

Подключение к сети интернет.	2

Установка плагина MgCamd(с сервера VTi).	2

Подключение ресивера с компьютером через  FTP	3

Настройка плагина	5

Newcamd.list	5

Внесение изменений в  Mg_cfg	6

Назначение прав файлам – установка атрибутов	9

Запуск плагина	10

Выявление неисправности неисправности	10

Дополнительная информация	11

Как правильно читать лог mgcamd?	11

Как настроить priority.list и ignore.list	13

Этапы:

1.Установка имиджа VTI 2.6.

2.Подключение к сети интернет.

3.Скачивание и установка плагина MgCamd.

4.Подключение компьютера к ресиверу чере ftp.

5.Настройка конфигурационных файлов.

6.Запуск плагина.

7.Перезагрузка.

# Установка имиджа VTI 2.6.

Все операции со своим ресиверами вы совершаете на свой страх и риск и ни кто кроме вас не несет ответственность за работоспособность вашего ресивера.

Имидж VTI 2.6 Вы можете скачать здесь: http://www.sharing-club.ru/f/galaxy-innovations/1188-instrukcii-dlya-galaxy-innovations-gi-s8180/

Подготовка USB-Flash и установка:

- Отформатируйте USB-Flash в FAT32, устройство должно иметь только один раздел.

- Скопируйте на USB-Flash в корневую директорию папку с Имиджом VTI 2.6. 3 файлы Имиджа должны располагаться:  vuplus\solo\ .

- Выключить ресивер из розетки. Вставить USB-Flash. Включить ресивер.

- Индикатор на лицевой панели начнет светиться зеленым цветом. В конце установки, минут через 5, он начнет быстро мигать зеленым цветом.

- Выключите питание, извлеките USB-Flash и после этого включите питание. Дождитесь загрузки имиджа. В первый раз загрузка проходит достаточно долго. Не торопитесь.

После установки и загрузки нового имиджа рекомендую сделать сброс настроек на заводские.

В случае, если после включения русского языка на имидже, не будут отображаться названия пунктов меню, поменяйте скин «Главное Меню->Настройка->Система->Скины». Если у Вас такое получилось и вы не можете ориентироваться в меню, то проделайте следующие манипуляции: нажмите кнопку MENU, затем выберите предпоследний пункт(настройка), затем выберите второй пункт сверх(система) и выберите либо 6 пункт сверху, для того чтобы поменять язык на английский, либо выберите последний пункт в этом подменю(Skin) и выберите другой скин, после чего нажмите ОК для подтверждения выбора.

# Подключение к сети интернет.

Меню -> Настройки -> Система -> Network -> Настройка сети

В этом пункте проконтролируйте, что бы  DHCP был включен, если Вы хотите использовать получение сетевых настроек автоматически, проконтролируйте, что настройки были получены и на против пунктов IP, маска , шлюз,  DNS отображались соответствующие данные. Так же Вы можете ввести эти настройки вручную.

# Установка плагина MgCamd(с сервера VTi).

Для того что бы скачать и установит плагин, проделайте следующее:

- Нажмите синю кнопку

- После того как откроется “Панель VTI” выберите пункт «Плагины» и нажмите «ОК».

- Нажмите зеленую кнопку, в меню есть подсказка «Скачать плагины» после этого откроется окно и будет написано «Загрузка информации о плагинах, подождите»

- Появится список доступных для скачивания плагинов на сервере.

- Выберите «cams» и нажмите «ОК», после чего раскроется список плагинов этого раздела. Нас интересует «MgCamd1.35». Выберите его и нажмите «ОК» для начала установки. Дождитесь окончания установки.

Есть так же ручной способ установки, на нем заострять свое внимание не будем. Опишу кратко. Для того что бы можно было установить в ручную, предварительно необходимо скачать установочный файл плагина в директорию ресивера, в папку tmp/, предварительно подключившись через ftp к ресиверу. И после этого в соответствующем пункте меню запустить установку.

# Подключение ресивера с компьютером через  FTP

Не маловажный этап при знакомстве с ресиверами с системой управления на основе Linux. Благодаря этому соединению можно вносить многие изменения, но так же по неаккуратности и незнанию можно и навредить ресиверу.

Механизм подключения прост. Для этого нам потребуется:

- подключить компьютр с ресивером посредством LAN порта, потребуется  кабель с разъемами RJ-45 (патчкорд). Один конец подключаем к компьютеру, другой к спутниковому приемнику напрямую, либо через свитч.

- Далее настраиваем на сетевой карте компьютера ip адрес, к примеру 192.168.0.1,

- Заходим в настройки приемника «Главное меню» -> «Система» -> «Настройки сети» -> «Конфигурация IP» и проверяем присвоенный приемнику ip-адрес. К примеру такой: «192.168.0.72» (у вас может быть другой). Если на этой странице все настройки 0,0,0,0 – попробуйте включить и выключить параметр DHCP, если настройки не присвоились, проверти правильность соединения компьютера с ресивером, возможно на вашем компьютере не работает DHCP и тогда необходимо будет задать ip-адрес в ручную. Этот адрес потребуется вводить на вашем компьютере в ftp-клиенте для подключения к спутниковому приемнику.

- Далее нам потребуется FTP клиент, например Windows Commander имеет встроенный ftp-клиент. Ниже сделаны скриншоты на Windows Commander. Заходите как показано на рисунках:

Далее появится диалоговое окно, обязательно в нем уберите «галочку», которая стоит там по умолчанию.

В этом окне вводим ip адрес вашего спутникового приемника, в моем случае 192.168.0.72 – адрес вводится без пробелов, через точку (не через запятую)!

Нажимаем ОК, если вы все правильно сделали, то после этого будет предложено ввести имя пользователя, у приемника по умолчанию – «root», нажимаете ОК, предлагается ввести пароль, пароль такой же – «root».

Через какое-то время откроется окно с доступными файлами на ресивере,  как на рисунке ниже:

В моем случае, слева - ресивера, справа – компьютр.

# Настройка плагина

Для простой настройки настройки шары, потребуется настроить только два файла:

Newcamd.list – расположенный в :/usr/keys/

mgcamd  – расположенный в следующем месте

ignore.list и priority.list – эти файлы используются для уменьшения скорости открытия каналов, в случае если возникает такая проблема(тоже находятся здесь :/usr/keys/)

SoftCam.Key и AutoRoll.Key – файлы используемые плагином для эмуляционной части.

Если файлов Newcamd.list и mgcamd в папке :/usr/keys/ не будет, необходимо будет их создать, либо скачать и скопировать их туда.

Рассмотрим подробно настройку этих файлов ниже.

# Newcamd.list

В этом файле прописываются настройки параметры шародателя: адрес, логин, пароль, порт подключенного пакета.

«CWS_KEEPALIVE = 300» задает время в секундах, через которое эмулятор MgCamd проверяет соединение с сервером кардшаринга по прописанным в настройках портам. Применяется в случае использования NAT роутера, который отключает неактивные соединения или при открытии кодированных каналов, после перехода на них с открытых. Эту строчку как правило изменять не надо.

«CWS_INCOMING_PORT» задается порт для прослушивания входящих соединений с сервера, данную строчку можно опустить.

«CWS = IP(DNS) port user password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv»

строка подключения к карте которая транслирует шародателя, где IP(DNS) – адрес сервера, нужно прописать IP адрес или DNS адрес сервера шародателя, port – порт предоставляемый шародателем, user - имя пользователя шародателя, password – пароль шародателя, 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 –  стандартный Deskey, может отличатся от этого, дается шародателем и в конце lan cardserv, которые в большинстве случаев не влияют на работу кардшаринга, а используются только при применении camdcmd протокола.

Примерный вид для newcamd:

CWS_KEEPALIVE = 300

CWS_INCOMING_PORT = 21000

CWS = 87.118.118.143 4013 Ваш_логин Ваш_пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

В случае применения больше одного порта для открытия нескольких пакетов каналов, то необходимо добавить дополнительно строчки с используемыми портами, например:
CWS = 194.87.107.43 4000 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = 194.87.107.43 4001 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = 194.87.107.43 4002 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Если используемые порты следуют по порядку, то можно прописать их одной строкой:
CWS_MULTIPLE = 194.87.107.43 4000:4002 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Этот файл мы сконфигурировали. Закрываем его и сохраняем изменения.

Внимание!!! Все параметры указываются через пробел, запятые и другие знаки ставить не надо!!!! Верхние 2а параметра (CWS_KEEPALIVE = 300 CWS_INCOMING_PORT = 21000) стандартные, их оставьте без изменения.

Внесение изменений в  Mg_cfg
Разберём теперь главный конфигурационный файл mg_cfg. Этот файл уже должен быть в папке /var/keys изначально, если вы поставили прошивку NLB. Каждая строка, начинающаяся с символа # в э том файле - это комментарий, который только для вас. Программа эти строки игнорирует. Параметры, считываемые программой при запуске имеют следующий вид:
буква: { цифра } дополнительные параметры
Буква означает тот или иной параметр, как описано ниже. Цифра означает одно из возможных значений параметра. Дополнительные параметры должны присутствовать только там, где это необходимо.
Вот пример этого файла, переведенный на русский язык (плюс мои комментарии):

# Показ EMM-cообщений. В качестве значения выбрать одно из трех:
# 00 не показывать никаких EMM
# 01 показывать только верные EMM
# 02 показывать верные и неверные сообщения EMM включая весь дамп
# Это дело нам не понадобится, поэтому выбираем "не показывать":
M: { 00 }

# ECM messages
# Показ EСM-cообщений. В качестве значения выбрать одно из трех:
# 00 не показывать ничего
# 01 обычный режим: показывать PID, и декодированные ECM и CW
# 02 подробный режим: показывать всё подряд включая весь дамп
# Это дело лучше видеть, чтобы сразу было понятно, работает
# шаринг или нет, поэтому включим обычный режим:
C: { 00 }

# AU - автообновление. Выбрать одно из четырех:
# 00 выключить функцию AU
# 01 включить обработку EMM для софт-эмулятора и карт шаринга
# 02 авторежим, включать EMM только если канал не открывается
# 03 включить EMM обработку только для карт доступных по сети
A: { 03 }

# Обновление ключей. Нужно выбрать 2 параметра, как сумму 01/02 плюс 04
# 01 обновлять только новые ключи
# 02 обновлять все ключи (для валидации PMK)
# 04 включить функцию TPS AU (в дополнительных параметрах указать
# SID, в котором pmt pid содержит au pid)
U: { 01 }

# Папка с файлами конфигурации (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 файлы в папке /var/keys
# 01 файлы в /tmp
# Тут и так понятно, что нужно выбрать 00:
T: { 00 }

# Сетевой протокол для шаринга.
# Можно выбрать несколько значений, просуммировав отдельные опции.
# 00 сеть отсутствует (шаринга не предвидится)
# 01 клиент newcamd
# 02 клиент radegast
# 04 клиент camd3
# 08 клиент gbox
# Как говорится, стандарт отечественной индустрии, протокол newcamd:
G: { 01 }

# Повторная попытка при работе с сетью. Очень важный параметр!!!
# Можно выбрать несколько значений, просуммировав отдельные опции.
# 00 не пытаться повторить запрос
# 01 повторная попытка при каждом новом ECM
# 02 повторная попытка присоединиться к недоступному ранее серверу
# каждые Q секунд (Q дается как отдельный параметр "Q" ниже)
# 04 пробовать быстро пере-соединиться к отрубившемуся серверу:
# либо после XX ECM запросов без ответа от сервера,
# либо если нет ответа от сервера в течение YY секунд
# Числа XX и YY даются как дополнительные параметры
#
# Это самый важный параметр в этом файле. Рекомендую установить все опции
# 01 + 02 + 04, то есть их сумму = 07. В качестве дополнительных параметров
# XX и YY можно взять 5 запроса и 15 секунды:
N: { 07 } 5 15

# Значение в секундах для тайм-аута сетевого запроса.
# Поставим 2 секунды, так как обычно сервер должен ответить
# гораздо быстрее. Если сервер не отвечает за это время, см. предыдущий
# параметр "N".
K: { 2 }

# Пытаться коннектиться на "мертвый" сервер каждые 10 секунд.
Q: { 300 }

# Приоритет протоколов (если у вас их несколько)
# 00 gbox, newcamd, radegast, camd3
# 01 camd3, radegast, newcamd, gbox
# 02 newcamd, camd3, gbox, radegast
# нас интересует newcamd, поэтому поставим его на первое место:
P: { 02 }

# разновидность экранного интерфейса:
# 00 нет меню на экране
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# + имя пароль (как дополнительные параметры для авторизации)
# Это всё нам не понадобится. Это для DreamBox'ов:
O: { 00 } username password

# Что показывать на экранном меню:
# 01 emu ecm
# 02 шару через сеть
# 04 показывать "некодированный канал" / "не могу открыть"
# 08 показывать обновление ключей EMM
# + web порт для экранного меню
S: { 03 } 8080

# Опции для лог файлов, можно выбрать несколько параметров как сумму:
# 00 не вести лог
# 01 лог через сеть (по протоколу UDP Syslog)
# 02 лог на консоль
# 04 лог в файл (который будет всё время расти, и поэтому он может забить
# всю память - его вам придется чистить вручную)
#
# дополнтельные параметры: IP-адрес + UDP порт для сетевого лога + имя лог-файла
#
# Это очень важная опция для того, чтобы сразу увидеть где грабли, если
# что-то не работает, или работает не так как надо. Идеальней всего использовать
# лог по сети. Эта процедура описана ниже подробнее. Здесь же нужно указать
# IP адрес вашего обычного компьютера в вашей локальной сети, UDP порт, который
# обычно должен быть 514 и если хотите включить лог-файл на самом ресивере, то
# имя файла, где-нибудь, например в папке /tmp. Для включения лога на самом ресивере
# нужно поменять { 01 } на { 04 } или { 05 }:
#
L: { 02 } 192.168.0.1 514 /tmp/mgcamd.log

# кэширование ECM (в секундах)
# каждая запись в кэш отъедает 28 байт, поэтому 24 часа кэша отъест 240-400 КБ памяти
# вполне можно позволить себе такую роскошь, чтобы не обращаться заново к карте шаринга
# если у вас есть записанный материал, который закодирован. Хотя это больше теория, чем
# практика. Как записать кодированный материал для раскодирования позже я так и не нашёл.
#
E: { 15 }

# Что кэшировать? Значений может быть несколько как сумма следущих:
# 00 отключить кэширование
# 01 кэшировать Ecm pids, и сохранять в файле /tmp/ca_cache.list при перезапуске
# 02 вести кэш Ecm, и помнить значения столько секунд, сколько указано в опции "E" выше
# 04 вести кэш Emm для карт доступных по сети, чтобы не слать один и тот же EMM снова
# толку от этого достаточно мало, но включим все виды кэша на всякий пожарный:
H: { 07 }

# Cчитывать файлы конфигурации повторно.
# Параметр может быть суммой следующих значений:
# 00 считывать все файлы конфигурации только раз при запуске mgcamd
# 01 считывать файлы каждый раз при смене канала
# 02 считывать файл SoftCam.Key каждый раз при смене канала
# 04 считывать файл SoftCam.Key, если он изменился
# Поскольку меняться конфиги будут крайне редко, установим 00:
R: { 00 }

# Оладочная информация в лог-файле
# 00 off (default)
# 01 ecm
# 02 emm
# 04 network ecm
# 08 network emm
# 16 network login
# 32 показывать статистику загрузки памяти и CPU каждую минуту
# 64 добавить дату и время к каждой записи в лог
#
# обычно эту опцию включать не нужно, но ради интереса можно попробовать.
# в логе будет гораздо больше информации, чем обычно
D: { 16 }

# Тип устройства
# 00 авто
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
B: { 12 }

После редактирования файла нажимаете закрыть файл и появляется окно с предложением сохранить изменения и потом выберите пункт «Overwrite»(перезаписать). Все необходимые изменение внесены, осталось установить необходимые атрибуты файлам.

# Назначение прав файлам – установка атрибутов

Все файлы необходимые для работы плагина должны находится в следующих папках и иметь соответствующие атрибуты:

:/usr/keys/mg_cfg	                         атрибут=644 – файл с настройками работы плагина
:/usr/keys/keys/newcamd.list	атрибут=644 – вводятся настройки сервера (пароль, логин, порт и др.)
:/usr/keys/ignore.list	             атрибут=644 – используется для ускорения переключения каналов
:/usr/keys/priority.list	             атрибут=644 – используется для ускорения переключения каналов

:/usr/bin/mgcamd	атрибут=755 – сам плагин, исполняемый файл. Атрибут при установке описанной здесь, менять не требуется.

Поменять атрибут файла можно так: выделяете правой кнопкой файлы и делаете как показано на картинках ниже:

Нажимаете «ОК».

# Запуск плагина

- Нажмите синюю кнопку

- После того как откроется VTi панель нажмите опаять Синюю кнопку(CAM-центр).

- Выберите MgCamd1.35 и нажмите Зеленую кнопу для запуска плагина, на против него появится галочка.

- Нажмите Exit для выхода из меню.

Можете попробовать после этого открыть каналы. Возможно потребуется перезагрузка приемника. Отключите от розетки и включите.

# Выявление неисправности неисправности

Если не работает, то необходимо проверит:

- Убедитесь в наличии  интернет соединения у  приемника, для этого попробуйте, к примеру, открыть список плагинов доступных для скачивания(меню-плагины-нажать зеленую кнопку), если список открылся, значить интернет соединение есть.

- Убедитесь в том, что mgcamd запущен.

- Сделана ли подписка на каналы, которые Вы пытаетесь открыть

- Проверьте правильность введенных параметров в  newcamd.list (логин, пароль, порт, сервер, правильность написания параметров, синтаксис указанных параметров, между параметрами пробелы и т. д.)

- Проверьте правильность настройки mgcamd. Если вы используете шаринг по протоколу newcamd, то пункту  G:   должен быть присвоен параметр { 01 }…Что соответствует – клиенту  newcamd. Это описано в пункте настройки mgcamd.

- Если ни что не помогло, попробуйте прочитать лог-mgcamd и определить, неисправность.

# Дополнительная информация

- Как правильно читать лог mgcamd

- Что можно увидеть из лога

- Как настроить priority and ignore list

- Как свести к минимуму затыки

Как правильно читать лог mgcamd?

Как уже было написано в примере конфига mg_cfg выше - есть 2 способа. Либо заставить mgcamd писать лог файл прямо на самом ресивере, либо заставить mgcamd слать тот же лог по сети, скажем на ваш обычный компьютер.

В первом случае не понадобится никакого дополнительного софта, и для просмотра лога можно просто зайти на ресивер через Telnet и наблюдать за работой mgcamd в реальном времени, выводя содержимое файла на экран Linux командой tail -f <имя-лога>. Хотя это кажется самым логичным способом, это не совсем так. Это неудобно, потому как во-первых, нужно коннектиться к ресиверу и работать с командной строкой Linux, а во-вторых, лог будет все время расти (хотя и медленно). Если его своевременно не стирать, то в один день просто забъёт всю флеш-память, а это лишние хлопоты.

Гораздо более удобней просто напросто наблюдать за логом с компьютера, который находится в локальной сети с ресивером, без каких либо логинов в сам ресивер. Для этого нужно просто установить параметр L: { 01 } как показано выше в примере mg_cfg и запустить на вашем компьютере бесплатную программку (просмотрщик сообщений syslog), которая будет принимать сообщения от mgcamd и выводить их в виде лога на экране компьютера.

Бесплатных программ для этой цели есть по крайней мере 2. На большинстве сайтов рекомендуют древнюю программу 3CSyslog, которую можно взять здесь. Архив весит чуть меньше мегабайта и всё работает, в принципе ок. Хотя слишком уж эта программа древняя, без минимальных дополнительных функций. А самый главный её минус в том, что она показывает все сообщения "задом наперед", то есть самые новые сообщения всегда в самой верхней строке. Обычно это удобно, но вот в случае с mgcamd это как раз совсем неудобно (по крайней мере для тех, кто привык смотреть в обычный лог mgcamd). mgcamd выплёвывает в лог по нескольку сообщений на каждую смену CW/DW и этот "блок" сообщений отображается "задом наперед", что может затруднить понимание происходящего.

Рекомендую попробовать другую софтину, Kiwi Syslog Daemon. Бесплатная (урезанная) версия, которой полностью хватает для нормального просмотра лога, находится здесь. Весит софтинка чуть больше 7МБ, но и возможностей конфигурации у неё побольше. При установке выберите "Ставить как отдельный клиент (Install as an Application)", а не как сервис (хотя, кому как нужно). После запуска следует зайти в меню File -> Setup -> Display и убрать птицу с параметров "Reverse Scroll" и "Use MM/DD/YYYY" (потому что не американцы мы). Теперь сообщения будут отображаться сверху вниз. На экране показывается только
40 последних сообщений (этот параметр можно менять в той же самой панели настройки), но все сообщения можно писать в текстовый файл, если включена соответсвующая опция в File -> Setup -> Rules -> Actions -> Log to file.

Принцип действия всего этого очень простой. mgcamd посылает текстовые сообщения (используя протокол UDP) на IP адрес и порт 514 (стандартный порт для протокола Syslog), который вы установили в параметре L: { 01 } в файле /var/keys/mg_cfg. Программка на вашем компьютере принимает сообщения с этого порта и выводит на экран. Если Syslog не запущен, сообщения просто будут "растворяться" вникуда без побочных эффектов для ресивера или вашего компьютера. Так что такую настройку можно сделать постоянной и просто включать на компьютере Syslog Daemon, если понадобится посмотреть отчего там вдруг не работает шара или насколько хорошо работает шара.

Если вы только поменяли свой mg_cfg и прописали туда IP своего компьютера для отсылки лога, нужно перезапустить mgcamd. Это можно сделать перезагрузив ресивер или из панели NLB (зелёная кнопка, опция Restart EMU).

Что можно увидеть из лога?

Увидеть можно очень много! Для начала, собственно, старт mgcamd. В этом примере мы сделаем вид, что у нас прописано два разных сервера шары в newcamd.list. Первый сервер называется server1.com и у него порт 1234, второй - server2.com с портом 5678. Для логина на оба сервера используется имя username (пароль в логе не отображается). Итак, пример лога:


tuxbox mgcamd v1.31 by mixvt (compiled Oct 27 2008 23:09:59)
[mg] Net:1:7:2:2s Show ecm:1, emm:0 Up:0 Au:0 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:7 Log:1:192.168.1.1:514 Reread:0
[mg] Ecm cache time: 36000
Box type: ipbox9000
Conax.Key error 2: No such file or directory
Keys readed
[config] newcamd route = username:server1.com:1234
[config] newcamd route = username:server2.com:5678
newcamd keep alive: 300, incoming port: 12000
[mgcam] emm thread started
[mgcamd] tps update started.
/var/keys/tps.bin error 2: No such file or directory

[newcamd] Connecting to server1.com:1234...
[newcamd] Connecting to server2.com:5678...

[newcamd] Login to server1.com:1234 as username accepted (19ms)
[newcamd] Card data from server1.com:1234 (35ms):
Userid 72 caid 90F providers 1
Idents: 000000

[newcamd] Login to server2.com:5678 as username accepted (21ms)
[newcamd] Card data from server2.com:5678 (71ms):
Userid 189 caid 500 providers 5
Idents: 020910 025100 023b00 024400 021700


Отсюда уже сразу видно много интересного. Во-первых, видны карты, которые шарятся (число сразу за "caid"). Вот список наиболее часто используемых кодировок:

1xx=Seca
5xx=Viaccess
6xx=Irdeto
9xx=NDS/Videoguard
Bxx=Conax
Dxx=CryptoWorks
Exx=PowerVu
17xx=BetaCrypt
18xx=NagraVision
26xx=BISS
4Axx=DreCrypt

Из примера выше видно, что мы подключились к двум серверам. Первый шарит карточку с кодировкой NDS/Videoguard (потому что CAID начинается с 9), а второй сервер шарит карту в кодировке Viaccess (CAID начинается с 5). При чём, второй сервер шарит даже не одну, а "пять карточек" - это становится ясно из поля Idents. Посмотреть на все возможные CAID:Idents можно в ваших настройках в биллинге.

Получается, что при включении кодированного канала, у него должен совпасть CAID и IDENT с теми, что прислал сервер при подключении к нему. Только в этом случае на сервер пойдет запрос и mgcamd отошлёт на сервер так называемую последовательность Entitlement Control Message или ECM. Если на сервере всё впорядке, то он должен ответить на такой запрос последовательностью, которая называется Control Word или CW. Если вы получаете правильный код CW, то канал открывается. В зависимости от системы кодирования интервал между запросами на сервер может быть от 2-3 секунд до раза в минуту.

Посмотрим как это выглядит в логе:

[mg0] stoping camd..
[mg0] service 18A6 index 0 pmt pid 0 (65)
ECM: CaID: 0x090F -> CaPID: 0x18AF ProvID: 000000
[mg0] -> ECM to server1.com:1234
[mg0] <- CW from server1.com:1234 (23ms)
[mg0] 23 msec -- Sat Jan 31 15:09:42 2009
===== NDS ECM on CaID 0x090F, pid 0x18af ======
prov: 000000
cw0:0 09 8E E9 80 5E 2B 14 9D
cw1:0 CE 0A 98 70 66 C0 E9 0F


Пояснение к происходящему: первые две строки - это стандартное сообщение при переключении канала. Дальше имеем строку, начинающуюся с ECM. В ней информация о текущем канале. Из этого видно, что канал, который мы только что включили кодированный и открывается только одной картой, которая должна имеет пару CAID:ProvID = 090F:000000. Это как раз подходит по параметрам к тому, что нам ответил сервер server1.com при подключении к нему. По этому следующая строка - это посылка ECM-запроса на сервер server1.com. Далее виден ответ от сервера с кодом CW. Ответ пришел за 23мс, на что стоит обратить внимание (но об этом ниже, когда речь пойдёт о проблемах с шарингом). Последние 4 строки - подтверждение проделанной работы по запросу на сервер. Показаны кодиорвка, которая окрылась (NDS), идентификатор карты (CAID), идентификатор канала (PID), идентификатор провайдера (ProvID) и, наконец, сама последовательность CW0+CW1, то есть "ключик" к каналу, полученный от сервера. Дальше всё повторяется снова и снова, каждый раз когда меняется ECM.

Естетвенно, это всё лог "в идеале", то есть, когда всё правильно настроено, хорошо работает Инет и на сервере шары тоже всё ок. Проблемные ситуации рассмотрены ниже, а сейчас, поскольку вы умеете теперь читать лог, речь пойдет о настройке файлов priority.list и ignore.list.

Как настроить priority.list и ignore.list

Подразумевается, что вы полностью понимаете смысл происходящего при работе шаринга и умеете читать и понимаете лог файл mgcamd. Если это не так, читайте предыдущее сообщение.

Итак, вы обнаружили, что некоторые из ваших каналов (которые работают через шаринг) открываются почти мгновенно, а некоторые через 5-10 секунд, а иногда и дольше. Одна из причин такого поведения заключается в том, что некоторые каналы кодируются не одной, а несколькими кодировками или провайдерами, поскольку одни и те же каналы на спутнике могут входить в разные пакеты.

Получается, что один и тот же канал в принципе можно открыть совершенно разными картами, но по шарингу, обычно, доступна одна виртуальная "карта", а не все возможные для этого канала. При включении канала mgcamd смотрит какими кодировками и провайдерами закодирован канал и начинает перебирать их по-порядку. Если получится так, что карта, которая открывает канал, последняя в этом списке, то возникает задержка, пока mgcamd доберётся до нужной карты и откроет канал. Для избежания такой ситуации служит файл ignore.list, где можно указать какие CAID и ProvID нужно игнорировать, чтобы нужная вам комбинация CAID:ProvID оказалась на первом месте в списке.

Ещё хуже, когда у вас коннект на несколько разных серверов (или портов) шары и из за того, что у некоторых провайдеров одинаковые ID для разных пакетов, запрос от вас может вообще пойти не на тот сервер, так как у канала на первом месте стоит не тот CAID:ProvID, что нужно. В таком случае каналы могут вообще открываться по 10 и 20 секунд и больше (смотря как настроены тайм-ауты mgcamd), пока от сервера куда пошёл запрос "не по теме" не прийдет тайм-аут. Для избежания такой ситуации используется файл priority.list.

Для более сложных ситуаций, иногда приходится использовать оба файла в комбинации друг с другом. Хотя это необязательно, вопреки тому, что иногда пишут на форумах. Оба файла не зависят друг от друга, но файл ignore.list берет верх над priority.list. Поэтому бессмысленно иметь в этих файлах одинаковые записи.

Как свести к минимуму затыки

Когда возникает затык, два параметра настройки mgcamd являются очень важными в плане того, как mgcamd будет реагировать на затыки (что по сути дела значит, как скоро можно ожидать возвращение картинки на экран). Это параметры K:{} и N:{} из файла mg_cfg.

Параметр K:{} описывает какое максимальное количество времени (в секундах) нужно ждать ответа от сервера на ECM запрос, по истечении которого mgcamd решает, что ответа нет. Чем больше это число, тем больше шансов получить ответ, если у вас плохой Интернет или глюкавый сервер шары. Кроме того, еще зависит от того, какие пакеты вы смотрите. Большинство карт обычно отвечают меньше, чем за 1 секунду. Но есть некоторые карты, где нормальное время отклика 1-2 секунды. В экстремальных случаях (известный пример - пакет Nova), ответ может приходить и за 3-5 секунд. Естественно, если вы установите K:{} равным 1 секунде, а сервер будет пытаться вам ответить через 2-3 секунды, то ничего хорошего из этого не выйдет. mgcamd все время будет думать, что сервер не ответил (по истечении секунды) и слать запросы повторно. От этого будет плохо всем, в основном, конечно, серверу, который будет завален запросами, ну и ресиверу тоже, который будет работать в таком случае не оптимально.

С другой стороны если взять и увеличить параметр K:{} на неразумно большую величину, типа 5 или больше секунд, то возникнет совершенно неблагоприятный эффект для вас. Представьте, что обычно вам ответы приходят за 0,5 секунды, и один раз ответ по какой-то причине не пришел. Теперь вы будете ждать целых 5 секунд, до тех пор, пока mgcamd не попытается снова послать запрос. За это время на некоторых каналах уже может случиться и затык, в то время, как если бы у вас повторный запрос пошел через, скажем, 2 секунды и пришел бы успешный ответ, никто бы ничего (на экране ТВ) не заметил!

Грубо говоря, когда есть проблемы с ответами от сервера, то чем меньше K:{}, тем хуже серверу шары из-за большего количества запросов, и чем больше K:{}, тем вероятнее вы получите затык. Хотя это все очень относительно и сильно зависит от конкретных пакетов. Есть пакеты (Премьера HD, Скай Италия и т.д.), где время ответа от карты критично. Для таких пакетов с кодировкой Videoguard, если вы не получите ключ за 0.6сек, то будет однозначный затык. Здесь можно спокойно ставить единицу в значение K:{}. С другой стороны, для таких пакетов, как Премьера SD или Nova и 2х секунд иногда недостаточно, и правильным значением должно быть 3.

Дальше, параметр N:{7} X Y влияет на то, как mgcamd ведет себя когда понимает, что ответ от сервера все же не пришел. Число X устанавливает количество неуспешных запросов на сервер (каждый из них длиной в K:{} секунд), после чего mgcamd отваливается от сервера и пытается к нему приконнектиться заново. Эта процедура нередко помогает, когда на сервере какие-то глюки, хотя конечно, постоянно это недолжно происходить. Параметр Y говорит mgcamd о том, что нужно отваливаться и реконнектиться заново, если не было никаких признаков жизни у сервера в течение Y секунд. Обычно до Y доходит дело крайне редко, потому как реконнект обычно происходит из за параметра X (в комбинации с K:{}).

Статья, периодически редактируется, исправляется и дополняется. xxxxxx.xx